## Slide 1: CONSERT / ROSETTA Utilisation de la grille CIMENT

## Slide 2
L’expérience CONSERT
Choix du site d’atterrissage
Analyse des mesures scientifiques
CONSERT / ROSETTA

## Slide 3
Mission spatiale de l’ESA
Rendez-vous avec la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko
11 instruments sur ROSETTA
10 instruments sur Philae
Mar. 2004 : Lancement
Jan. 2014 : Approche de la comète
Nov. 2014 : Atterrissage
Déc. 2015 : Fin de mission nominale
ESA/ROSETTA/OSIRIS
La mission ROSETTA

## Slide 4: CONSERT
COmet Nucleus Sounding by Radiowave Transmission: tomographie radar du noyau
SimSERT : Propagation radar en transmission sur un grand domaine (≈ 5 km) => ray-tracing
Préparation des opérations et analyse scientifique

## Slide 5: CONSERT
Notes: Description très rapide de l’expérience CONSERT
Pourquoi SimSERT ?
  Préparer les opérations spatiales avec les agences (ESA, CNES, DLR)
  Faire l’analyse scientifique des mesures réelles
SimSERT
  ray-tracing 3D pour la propagation radar en transmission dans un milieu faiblement variable
  Large domaine du problème entraîne un volume de données très important à étudier et réduire
=> besoin de pouvoir mettre à l’échelle (poste local portable avec GUI / grille de calcul) donc multiplateforme
=> besoin d’outils de visualisation, de prototypage rapide car non spécifiable complètement à priori
Développement depuis 2011 avec Mickaël et Mathieu

## Slide 6: Opérations : choix d’un site d’atterrissage
Etablir des critères de choix pour CONSERT:
  Optimiser le retour scientifique
  Minimiser les risques opérationnels

## Slide 7: Opérations : choix d’un site d’atterrissage
5 Sites “atterrissables” proposés par les équipes de mécanique de vol

## Slide 8: Opérations : choix d’un site d’atterrissage

## Slide 9: Opérations : choix d’un site d’atterrissage
Pour chacun des 5 sites:
  ≈ 1000 simulations “embarrassingly parallel” pour la cartographie
  ≈ 2 à 3 h de calcul par simulation
  30 GB de données intermédiaires par simulation (cache local)
  1 noeud / max 8 GB RAM par simulation
Jobs exécutés en mode grille prioritaire:
  temps limité dans le processus de décision
  Utilisation d’un maximum de clusters (R2D2/Fostino, Gofree, …)
Total de 2.5 TB résultats => iRODS
Réduction : indicateurs statistiques, cartes => Luke6

## Slide 10: Touchdown !

## Slide 11: Touchdown !

## Slide 12: Touchdown !

## Slide 13: Touchdown !

## Slide 14: Touchdown !

## Slide 15: Analyse des premières mesures
Inversion des paramètres:
  Position exacte du site d’atterrissage
  Permittivité interne du noyau
Incertitude supplémentaire:
  Modèle de forme
  Reconstruction de la trajectoire de ROSETTA
Hypothèse en première approche:
  Intérieur du noyau homogène

## Slide 16: Analyse des premières mesures
Pour l’ensemble de la zone:
  ≈ 26000 simulations “embarrassingly parallel”
  ≈ 2 à 3 h de calcul par simulation
  30 GB de données intermédiaires par simulation (cache local)
  1 noeud / max 8 GB RAM par simulation
Jobs exécutés en mode best-effort
Total de 400 GB résultats => iRODS
Réduction : indicateurs statistiques, cartes => Luke6

## Slide 17: Petit retour d’expérience
Quelques disfonctionnements
  iRODS
  Fostino en fin de vie…
Des outils qui s’améliorent (CiGri, commandes iRODS, …)
Cluster Luke très pratique
Une équipe technique très réactive et efficace, en particulier dans les phases critiques
MERCI !